## Slide 1: Toward real-time and efficient cardiovascular monitoring for COVID-19 patients by 5G-enabled wearable medical devices: a deep learning approach
TAN, Liang, et al. Toward real-time and efficient cardiovascular monitoring for COVID-19 patients by 5G-enabled wearable medical devices: a deep learning approach. Neural Computing and Applications, 2021, 1-14.
指導老師：李仁貴 教授
學生：呂彥旻

## Slide 2: Outline
Introduction
The online prediction system
Cardiovascular disease algorithm
Experimental results and discussion
Conclusion

## Slide 3: Introduction
研究發現死於 covid-19 的人， 多數人含有心血管疾病。
當心臟停止時，最佳的搶救時間在 4 分鐘內。
檢查心血管疾病最有效的方式是心電圖。
傳統無線穿戴式裝置無法滿足即時性的要求。
傳輸平台缺乏高效的數據處理機制。
很難有足夠的醫生可以即時的診斷。
本文提出了一種用5G即時通訊來監測患者的心血管基於深度學習。

## Slide 4: The online prediction system
主要的架構分成別為，數據採樣、傳輸與存儲和深度學習的訓練。

## Slide 5: The online prediction system (Cont’d)
傳輸訊號利用 Kafka 系統和 Flink 架構來解決高吞吐量和高延遲的問題。

## Slide 6: Cardiovascular disease algorithm
預處理數據：
  心電圖因為訊號太微弱，所以非常容易受干擾。
  利用小波轉換 db8，可以有效的抑制心電圖訊號的雜訊。
  SNR 越大雜訊越小，MSE 越小代表失真程度越小。
  SNR = 。
  MSE =

## Slide 7: Cardiovascular disease algorithm (Cont’d)
預處理數據：
  神經網路對於一個長時間的心電圖訊號，將會需要耗費大量的運算成本。
  由於 PQ 波約 0.3 秒，STU 波之約 0.4 秒，因此一次完整的心跳約為 0.6-0.8 秒。
  還有利用 R 波斜率較大的特性和一次完整心跳的時間，來進行心跳分割。

## Slide 8: Cardiovascular disease algorithm (Cont’d)
數據增量：
  心電圖異常比正常的心跳數量小的多，再加上機器學習需要有一定的樣本數才可以有良好的訓練成果。
  因此採用 SMOTE 合成新樣本的方式來增加異常心電圖。
  代表第 i 個心電圖異常的樣本和 代表 。
  。

## Slide 9: Cardiovascular disease algorithm (Cont’d)
神經網路
  CNN：是一種前饋神經網路，通常由一個或多個卷積層組成，把特徵參數抓出來，來達到辨識的效果。

## Slide 10: Cardiovascular disease algorithm (Cont’d)
神經網路
  LSTM：是一種遞歸的神經網路，適合處理預測時間序列中間隔和延遲非常的重要事件。

## Slide 11: Cardiovascular disease algorithm (Cont’d)
結合 CNN 和 LSTM 用在心電圖訊號上。

## Slide 12: Experimental results and discussion
本篇論文使用 MIT-BIH 的數據庫，包括了 47 名受試者的4000 多筆 24 小時的心電圖，其中有 48 筆時長為 30 分鐘的紀錄文件。

## Slide 13: Experimental results and discussion (Cont’d)
評估模型使用的指標：
  由ACC、Spe 和 Sen 來作為判斷指標，其中 Acc 用來表示模型的準度，Spe 來表示真陰性的機率，Sen 是來表示真陽性的機率。
    T：真的、F：假的、N：陰性和 P：陽性。
    Acc = 。
    Spe =
    Sen =

## Slide 14: Experimental results and discussion (Cont’d)
評估模型使用的指標：
  ROC 曲線：又稱為分類模型，是一種用座標圖式的分析工具，X=0 代表沒有偽陽性，Y=1 代表著沒有偽陰性，簡單的判斷方式可以用 ROC 曲線所覆蓋面積來判斷模型的性能。

## Slide 15: Experimental results and discussion (Cont’d)
Acc、Spe 和 Sen結果分析：

## Slide 16: Experimental results and discussion (Cont’d)
ROC 曲線解果分析：

## Slide 17: Conclusion
提出一種 5G即時通訊來監測患者的心血管基於深度學習架構。
用 5G 加上 Flink 架構解決高延遲和低吞吐量。
實驗解果正確性高達 99.29%，表示可以有效的預防患者的心血管疾病。
未來希望可以使用對抗網路來解決信號資料量不均的問題。

## Slide 18: Thank You!
Questions & Answers